附件二：白果苑食堂两侧步行梯渗水及底部改造采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2022年1月14日15时止）

| 白果苑食堂两侧步行梯渗水及底部改造报价表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 墙面铲除 | 1.铲除部位名称:原墙面原有涂 料面层 2.含人工、材料、机具等综合费用 | m2 | 15 |  |  | 步行梯两侧、白果苑食堂车库入口靠步行梯一侧 |
| 2 | 混凝土地面清理 | 1.铲除部位名称:所属工程楼地面面层 2.做法：铲除水泥地面、淤泥等 3.厚度：8cm 4.含人工、材料、机具等综合费用 | m2 | 105 |  |  | 两边步行梯底部原有淤泥及混凝土 |
| 3 | 排水管 | 1.排水管品种、规格 ：pvc 2.直径：110mm 3.含人工、材料、机具等综合费用 | m | 40 |  |  |  |
| 4 | 钻排水孔 | 1.用于排水管搭接 2.含人工、材料、机具等综合费用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 排水沟 | 1.排水沟材料：实心砖水泥砌筑 2.做法：人工砌筑 3.含人工、材料、机具等综合费用 | m | 14 |  |  | 步行梯平台积水部位 |
| 6 | 排水沟防水材料等 | 1.清理、清扫表层，达到施工标准 2.15mm厚1：2.5水泥砂浆（特细砂）找平层，刷基层处理剂一道 3.特殊部位，使用自粘性密封胶带 4.3厚SBS改性沥青卷材防水卷材两道，胶粘剂二道 5. 嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝 6.其它：满足相关规范要求 7.含人工、材料、机具等综合费用 | m2 | 14 |  |  | 步行梯平台积水部位 |
| 7 | 雨篦子 | 1.做法原墙面清理贴砖，背面涂刷瓷砖胶 2.含人工、材料、机具等综合费用 | 块 | 27 |  |  | 根据现场排水沟定制 |
| 8 | 厕所外墙墙面贴砖 | 1.做法原墙面清理贴砖，背面涂刷瓷砖胶 2.砖规格：300*600*12mm 3.含人工、材料、机具等综合费用 | m2 | 32 |  |  | 白果苑食堂车库入口靠步行梯一侧 |
| 9 | 花岗石地砖 | 1.材料：花岗石 2.石材规格：300mm*600mm*20mm 3.基层做法：地面清理.15mm厚1：2.5水泥砂浆（特细砂）找平 4.含人工、材料、机具等综合费用 | m2 | 105 |  |  | 两边步行梯底部 |
| 10 | 楼梯侧面贴砖 | 1.环境描述：楼道共计95个侧面7个柱子 2.做法：基层清理铺贴墙砖 3.砖规格：300*600*12mm 4.含人工、材料、机具等综合费用 | 块 | 102 |  |  | 根据楼梯斜度加工瓷砖 |
| 11 | 垃圾清运费 | 1.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌 2.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 | 项 | 1 |  |  | 墙面铲除、混凝土地面清理、施工过程等产生的建渣 |
| 12 | 涂料修补 | 1.用于零星修补 2.含人工、材料、机具等综合费用 | 项 | 1 |  |  | 白果苑食堂旁边公厕内乳胶漆脱落部位 |
| 说明：此预算包括两食堂之间梯步积水改造、梯步下面铺砖和白果苑食堂靠休闲广场侧积水改造和梯步下面铺砖等项目，预算费用含税、人工、材料、安全文明施工等一切费用。 |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
| 交货日期 | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |