附件一：            产品参数及对供应商的要求

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传栏一 | 14m*2.5m*1m | m | 14 | 1.材质要求：镀锌钢管骨架+1.5mm镀锌板造型+焊接打磨+静电喷漆+高温烘烤，箱体尺寸:2.5m*1.2m、立柱:0.2m*0.15m*2.5m、顶棚尺寸：14*1m、盖板单开，为0.1m边框+5mm钢化玻璃配液压支撑杆，内置铝型材软膜灯箱（LED超长寿命灯组+时控器+接触器），标志/校训等采用高亮迷你发光字。 |
| 宣传栏二 | 16.8m*2.5m*1m | m | 16.8 | 1.材质要求：镀锌钢管骨架+1.5mm镀锌板造型+焊接打磨+静电喷漆+高温烘烤，箱体尺寸:2.5m*1.2m、立柱:0.2m*0.15m*2.5m、顶棚尺寸：16.8*1m、盖板单开，为0.1m边框+5mm钢化玻璃配液压支撑杆，内置铝型材软膜灯箱（LED超长寿命灯组+时控器+接触器），标志/校训等采用高亮迷你发光字。 |

要求：1. 供货方出具营业执照（营业范围含广告设计、制作；交通及公共管理用金属标牌制造及销售，城乡市容管理）。

2. 供货方经办人需具有法人委托书。

3. 供货方能够出具正规增值税专用发票及开票信息。

4. 供货方需提供社会团体及高校宣传栏橱窗、金属制品等成功案例两例以上书面证明材料。（仅限于供应商自己的）

5. 根据学院疫情防控要求规定参加报价人员需持48小时内有效核酸检测阴性报告。