附件一：            产品参数及对供应商的要求

| 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传栏一 | 10.1m*2.5m*1m*2组 | m | 20.2 | 1、材质要求：镀锌钢管骨架+1.5mm镀锌板造型+焊接打磨+静电喷漆+高温烘烤； 2、箱体尺寸:2.5m*1.2m； 3、立柱：0.2m*0.15m*2.5m； 4、顶棚尺寸：10.01*1m； 5、盖板：单开，为100mm边框+5mm钢化玻璃，配液压支撑杆； 6、内置软膜灯箱（LED超长寿命灯组+时控器+接触器）； 7、标志采用高亮迷你发光字； 8、镂空雕花采用2毫米镀锌板。 9、预埋深度0.8米，C30混凝土浇筑。 |
| 宣传栏二 | 7.3m*2.5m*1m*1组 | m | 7.3 | 1、材质要求：镀锌钢管骨架+1.5mm镀锌板造型+焊接打磨+静电喷漆+高温烘烤； 2、箱体尺寸:2.5m*1.2m； 3、立柱：0.2m*0.15m*2.5m； 4、顶棚尺寸：7.3*1m； 5、盖板：单开，为100mm边框+5mm钢化玻璃，配液压支撑杆； 6、内置软膜灯箱（LED超长寿命灯组+时控器+接触器）； 7、标志采用高亮迷你发光字； 8、镂空雕花采用2毫米镀锌板。 9、预埋深度0.8米，C30混凝土浇筑。 |

要求：1. 供货方出具营业执照（营业范围含广告设计、制作；交通及公共管理用金属标牌制造及销售，城乡市容管理）。

2. 供货方经办人需具有法人委托书。

3. 供货方能够出具正规增值税专用发票及开票信息。

4. 供货方需提供社会团体及高校宣传栏、金属制品等成功案例两例以上书面证明材料。（仅限于供应商自己的）